Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

(съгласно Приложение № 2 към чл.6, от Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр.3 от 05.01.2018г.)

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Малина Крумова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, представляваща бенефициента (МРРБ), съгласно Заповед № РД-02-14-460 от 31.05.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство, гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, Булстат: 831661388

2. Пълен пощенски адрес.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

3. Телефон, факс и e-mail.

тел: 02/94 05 900, факс: 02/987 25 17, email: e-mrrb@mrrb.government.bg

4. Лице за контакти.

Ивайло Босев, администратор на договор за РПИП за Обособена позиция № 4, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ, тел.: 02/94 05 385, факс: 02/987 25 17, е-mail: IBosev@mrrb.government.bg

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

За обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца,  РПИП предвижда инвестиции в следните агломерации над 10 000 е.ж.: Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра. Инвестиционното намерение е насочено към постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО. За всяка инвестиция са разработени и сравнени възможните варианти и е направен обоснован избор на предпочитания вариант. Предвидените инвестиционни мерки за всички агломерации по компоненти са дадени в Таблица 1.

| ВС/КС | EKATTE | Местоположение | Описание на обектите | Параметри |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС Враца | 12259 | гр. Враца | Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до НР 6 200 m3 гр. Враца | Ø 500 PEHD-RC L=785m |
| ВС Враца | 12259 | гр. Враца | „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Враца“ | Ø90- Ø315 PEHD L=23 025m |
| ВС Враца | 47714 | гр. Мездра | „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Мездра“ | Ø90- Ø250 PEHD L=8 272m |
| ВС Козлодуй | 37798 | гр. Козлодуй | „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Козлодуй“ | Ø90- Ø250 PEHD L=12 218m |
| ВС Бяла Слатина | 7702 | гр. Бяла Слатина | „Реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешната водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина“ | Ø90- Ø315 PEHD L=10 478m |
| КС Агломерация Враца | 12259 | гр. Враца | „Доизграждане на канализационна мрежа на агломерация Враца“ | ø 250 - ø 300 PVC-O, VCP L= 3 866 m |
|  |  |  | “Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца” | 770 m2 |
| КС Агломерация Мездра | 47714 | гр. Мездра | „Доизграждане и реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на агломерация Мездра“ | ø200-ø600 PVC-O, VCP; L=878 m нова мрежа; L=970 m реконструкция |
| КС Агломерация Козлодуй | 37798 | гр. Козлодуй | „Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на агломерация Козлодуй“ | Ø300-ø800 PVC-O, VCP L=13 707m нова мрежа |
|  |  |  | „Изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй“ | 960 m2 |
| КС Агломерация Бяла Слатина | 7702 | гр. Бяла Слатина | „Доизграждане на вътрешна канализационна мрежа на агломерация Бяла Слатина | Ø300-ø800 PVC-O, VCP L=6 505m нова мрежа; |

Таблица 1. Описание на инвестиционни обекти

Компонент „Водоснабдяване“

- за гр. Враца: реконструкция  на  Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до  НР  6 200 m3  с дължина 0,785 km с диаметър  Ф500 mm с тръби от ПЕВП-RC и всички необходими арматури съгласно нормативните изисквания;

- за гр. Враца: реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 23 025  m с диаметри от Ф90mm до Ф315mm с тръби от ПЕВП, изграждане на две нови PRV шахти със съответното техническо оборудване, както и една нова водомерна шахта. В предложените инвестиции са включени и подмяната на СВО и всички необходими арматури съгласно нормативните изисквания;

- за гр. Мездра: реконструкция и доизграждането на водопроводна мрежа с дължина 8 272  m с диаметри от Ф90 mm до Ф250 mm с тръби от ПЕВП, както и изграждането на две нови PRV шахти със съответното техническо оборудване, както и осем нови водомерни шахти за контролиране на водопотреблението. В приетите инвестиции са включени и подмяната на СВО и всички необходими арматури съгласно нормативните изисквания;

- за гр. Козлодуй: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина  12 218 m и диаметри от Ф90 mm до Ф250 mm с тръби от ПЕВП, изграждането на една PRV шахта със съответното техническо оборудване, както и три нови водомерни шахти. В приетите инвестиции са включени и подмяната на СВО и всички необходими арматури съгласно нормативните изисквания;

- за гр. Бяла Слатина: Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа с дължина 10478 m с диаметри от Ф90 mm до Ф315 mm с тръби от ПЕВП, както и изграждането на четири нови водомерни шахта за контрол на водопотреблението. В приетите инвестиции са включени и подмяната на СВО и всички необходими арматури съгласно нормативните изисквания.

Компонент „Събиране на отпадъчни води“

- агломерация Враца: доизграждане на канализационната мрежа с дължина 3866  m с диаметри от ø250- ø300 с тръби от VCP и PVC-O. В предвидените за доизграждане канализационни клонове са включени участъци от главни колектори и участъци от вътрешната мрежа на агломерация Враца. В приетите инвестиции са включени: привързване на съществуващи СКО и изграждане на нови СКО, там където е необходимо, изграждане на съоръжения от канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания

- агломерация Козлодуй: доизграждане на канализационната мрежа с дължина  13 707 m с диаметри от ø300 до ø800 с тръби от VCP и PVC-O. В предвидените за доизграждане канализационни клонове са включени участъци от главни колектори и участъци от вътрешната мрежа на агломерация Козлодуй. В приетите инвестиции са включени: привързване на съществуващи СКО и изграждане на нови СКО, там където е необходимо, изграждане на съоръжения от канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания;

- агломерация Бяла Слатина: доизграждане на канализационната мрежа с дължина  6 505  m с диаметри от ø300 до ø800 с тръби VCP и PVC-O. В предвидените за доизграждане канализационни клонове са включени участъци от главни колектори и участъци от вътрешната мрежа на агломерация Бяла Слатина. Изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града. В приетите инвестиции са включени привързване на съществуващи СКО и изграждане на нови СКО, там където е необходимо. Изграждане на съоръжения от канализационната мрежа съгласно нормативните изисквания;

- агломерация Мездра: доизграждане на канализационна мрежа мрежа  0.878 km и реконструкция на 0.970 km канализационна мрежа с тръби от VCP и PVC-O (разделна битова канализационна мрежа - 0.376 km, ø250 с тръби от PVC-O и стъклокерамични, и смесена канализационна мрежа – 0.502 km, ø200-ø300 с тръби от PVC-O и стъклокерамични тръби; както и се предвижда реконструкция на разделна канализационна мрежа – 0.970 km  ø250-ø600 с тръби от PVC-O и стъклокерамични и изграждане на СКО и други съоръжения съгласно нормативните изисквания).

За всяка агломерация – Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра е предвидена инвестиционна мярка: система за мониторинг на канализационната мрежа.

Компонент „Пречистване на отпадъчни води“

ПСОВ Враца: предлага се изграждане на навес върху изсушителни полета (2бр.) за временно съхранение на обезводнена утайка:

| ПСОВ Враца: Навес върху 2 бр.съществуващи изсушителни полета |
| --- |
| Параметри | ед.мярка | стойност |
| Стоманена конструкция със стоманобетонови компоненти: |  |  |
| Площ | m2 | 770,00 |
| Височина, минимална | m | 4,65 |
| Ширина | m | 22,00 |
| Дължина | m | 35,00 |
| Покрив | двускатен |

| ПСОВ Козлодуй: Площадка с навес за временно съхраняване на обезводнена утайка |
| --- |
| Параметри | ед.мярка | стойност |
| Стоманобетонова площадка с навес от стоманена конструкция: |  |  |
| Площ | m2 | 960 |
| Височинa | m | 5,80 |
| Ширина | m | 10 |
| Дължина | m | 32 |
| Покрив | двускатен |
| Дренажни канали, приблизително 10% от площта на площадката (100 m2): |  |  |
| Брой дренажни канала | бр. | 3 |
| Ширина | m | 1,00 |
| Дължина | m | 32,00 |

ПСОВ Козлодуй: предлага се изграждане на площадка с навес за времeнно съхранение на обезводнената утайка. Площадката има възможност да се изгради в непосредствена близост до реактора с циклично действие (SBR).

Принципът „замърсителят плаща” е фундаментален при оценката на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС, и се прилага при определяне размера на помощта. Приложението на принципа „замърсителят плаща” цели да насърчи формирането на тарифна система, която отчита степента на замърсяване, когато проектът поражда външни разходи под формата на замърсяване или мерки за предпазване от замърсяване на околната среда.

Идентифицирани и остойностени са следните ползи от проекта:

- Ползи от подобрен достъп до питейна вода, който означава повече вода с адекватно качество, продавана на потребителите, или чрез увеличаване на обхвата на водоснабдителните услуги, или чрез увеличаване на индивидуалното потребление в резултат на повишаване на качеството на услугата (т.е.: повишаване на налягането и намаляване на прекъсванията на захранването). В агломерации Враца, Козлодуй, Мездра и Бяла Слатина населението е напълно присъединено към водоснабдителната система, затова не става дума за разширяване на обхвата на услугата, а по-скоро до подобряване на качеството й, т.е. осигуряване на непрекъснатост на водоподаването. Тъй като реконструкцията е частична, не всички жители на тези населени места ще имат подобрен достъп до водоснабдяване, поради което ползите са определени само за част от населението пропорционално на рехабилитираната мрежа към общата дължина на водоснабдителната мрежа в 4те града.

- Ползи от повишено качество на водните басейни за къпане и другите повърхностни води, което означава общо подобряване на състоянието на водните басейни в района на проекта в резултат на намаляване на замърсяването (стойности при използване).

- Ползи от повишено качество на водните басейни за къпане и другите повърхностни води, което означава общо подобряване на състоянието на водните басейни в района на проекта в резултат на намаляване на замърсяването (стойности при неизползване).

- Спестяване на разходи за депониране на канализационни отпадъци – за почистване на септична яма на едно домакинство са определени 100 лв, а за една година са предвидени 10 почиствания, т.е. по 1000 лв./годишно за домакинство.

Най-голямо значение има ползата от спестяване на разходи за депониране на канализационните отпадъци за домакинствата, присъединени към канализационната мрежа. Тя се изчислява за новоприсъединените към канализационната мрежа потребители. Годишно септичните ями се почистват десет пъти, като стойността на еднократната услуга е 100 лв. Това прави 1000 лв. спестени разходи годишно за домакинство.

Ползата от подобрен достъп до питейна вода е следващата по значимост. Тя се получава на база 252 лева за домакинство за година. Стойността е прогнозирана съгласно указания на УО на ОПОС  до 2046 година с ръста на БВП. Тази полза засяга    4 061 домакинства, които ще бъдат засегнати от рехабилитираната водоснабдителна мрежа.

Ползата „Подобряване на качеството на водните басейни - стойност при използване“ се получава на база стойност от 35 лева за домакинство за година за 2017 година. Стойността е прогнозирана съгласно указания на УО на ОПОС до 2046 година с ръста на БВП.

Ползата „Подобряване на качеството на водните басейни (стойност при неизползване)“ се получава на база стойност 0,01887593 лв. на домакинство на година за километър река за 2017 година. Дължината на река Дунав, в която зауства ПСОВ-Козлодуй, е приблизително 350 km до Черно море, а броят на домакинствата в област Враца е почти 65 000.

От отрицателните въздействия е разгледано изменението на парниковите емисии след проекта. Съгласно данните от РПИП, намаляването на загубите на вода по мрежата води до по-ниски разходи за електроенергия, което от своя страна води до намаляване на емисиите на СО2. Годишният разход на електроенергия намалява с 1 091 000 kWh, което е свързано с икономия на 430 t емисии на СО2. В парично изражение при цена 74 лв./t за 2023г. ефектът се оценява на почти 32 000 лв. годишно. За целия референтен период спестената енергия е 26 млн. kWh енергия и 8 840 t емисии СО2. Сегашната стойност на този ефект в парично изражение възлиза на 547 хил. лв.

Освен ползата от спестените въглеродни емисии, в анализа са отчетени като негативен ефект и допълнителните вредни емисии при транспортирането на утайките от ПСОВ  (Таблица 2). Въз основа на прогнозата за количеството утайки, стратегията на тяхното управление, капацитет на техниката за извозване, честота и брой курсове, разстояние до мястото на оползотворяване са прогнозирани разстоянията в km, които ще се изминават, както и свързаните с това допълнителни емисии на СО2.

Таблица 2. Икономически показатели на инвестицията

| Икономически показатели на инвестицията |
| --- |
| Инвестиционни разходи без неквалифициран труд | 30,427,036 |
| Неквалифициран труд в инвестиционните разходи | 2,861,812 |
| Оперативни разходи | -3,216,041 |
| Реинвестиции | 38,816 |
| Отрицателни въздействия | -538,533 |
| Общо изходящ паричен поток | 29,573,089 |
| Ползи | 49,982,030 |
| Остатъчна стойност | 22,615,534 |
| Общо входящ паричен поток | 72,597,564 |
| Нетен паричен поток | 43,024,474 |
| Дисконтова норма | 5% |
| ENPV/C | 43,024,474 |
| EIRR/C | 10.81% |
| B/C ratio | 2.45 |

Положителната нетна настояща стойност, вътрешната норма на възвращаемост по-голяма от дисконтовия фактор и коефициент ползи/разходи по голям от единица показват, че проекта има положетелен нетен принос за обществото и е допустим за финансиране от ЕСИФ.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

В общата йерархия на планиране РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца, е във връзка с Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България (2014-2023 г.), Регионален план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.), Областната стратегия за развитие на област Враца (2014-2020 г.) и с общинските планове за развитие на общините в обхвата на обособената територия, определящи средносрочни цели и приоритети за развитие. РПИП има непосредствена връзка с ПУРБ и ПУРН на „Дунавски район“ за басейново управление за периода 2016-2021 г.

В писмо изх. № 3123/04.05.2018 на Басейнова дирекция Дунавски район директорът Петър Димитров заключава (Приложение 6):

- РПИП на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца е в изпълнение на мерки, планирани в ПУРБ 2016-2021 г. Дунавски район. Съгласно предоставената информация, дейностите, предвидени в РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца не са в нарушение на забрани и ограничения в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.

- РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца е допустим спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район.

РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца е разработен въз основа на приет Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация за същата обособена територия, за който е постановено Решение № ЕО – 37/2013 на министъра на околната среда и водите. Също така, с Решение № ЕО-15/2017 министърът на околната среда и водите постановява да не се извършва екологична оценка на РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

С разработването на РПИП се очаква се да бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на ОПОС2014-2020г. Представен е анализ дали инвестиционният проект представлява държавна помощ и дали следва да бъде нотифициран пред съответната институция (като се съобрази с позицията на Министерския съвет, гласувана на оперативно заседание на 16.08.2017 г.). Оценката отговаря на българското и европейско законодателство в тази област. Безвъзмездното финансиране с публични средства на инфраструктурата в отрасъл ВиК, не представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, пар. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), тъй като регулирани ВиК услуги се предлагат от един ВиК оператор в рамките на обособена територия на нелиберализиран пазар и различните мерки за подпомагане на отрасъла с публични средства нямат потенциала да засегнат конкуренцията при стриктно изпълнение на действащата нормативна база.

За осъществяване на дейностите, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

С оглед устойчивото използване на природните ресурси (инертни материали като пясък и баластра, земни маси и хумус) при проектирането са взети мерки за намаляване обема на изкопните работи и за повторно използване на изкопания материал в обратния насип, а по отношение на строителните продукти се предлага приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране и/или оползотворяване.

През етапа на строителство не се предвижда използването на вода. Също така, не се предвиждат нови съоръжения за увеличаване на водоползването от повърхностни води и/или подземни води, както и за пречистване на водите (питейни и отпадъчни) на градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй.

В предвид съществуващото положение не е предвидено изграждане на нови ПСОВ за 4-те агломерации над 10 000 е.ж., а само подобряване условията за временно съхранение (минимум 6 месеца) на стабилизираните и обезводнени утайки на площадките на ПСОВ Враца и ПСОВ Козлодуй.

Предложените инвестиционни намерения не влошават състоянието на водните обекти, нито препятстват постигането на добро състояние на водите/водния потенциал.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

При строителство ще се спази Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (публ. ДВ, бр. 89 от 5.11.2012). Преди започване на СМР възложителят изготвя план за управление на строителните отпадъци. Рекапитулация на разходите се прави при следните условия:  категорията на почвата е 100% земна; покритие над темето на тръбата в зависимост от височината; траншеен укрепен изкоп за всички тръби; цялата изкопана пръст е извозена, а необходимата за засипване е върната обратно; разваляне и възстановяване на настилки. Ще се приложат подходящи мерки за намаляване на строителните отпадъци по време на реализация на инвестиционното намерение: прецизиране максимално на строителните продукти по количество, тип, размер и др.; възможности за използване на предварително сглобени продукти и на продукти, предназначени за повторна употреба.

Получените неопасни строителни отпадъци {бетон; асфалтови смеси; почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси; изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали (азбесто-циментовите тръби)} ще бъдат транспортирани на регионалното депо, а металите (включително техните сплави), получени при подмяната на метални тръбопроводи, помпи, хидранти, спирателни кранове и др., ще се предават за скрап.

Допълнително от ПСОВ ще се отделят отпадъци от механичното стъпало на пречистване, както и стабилизирана утайка след стъпалото за обезводняването й и обеззаразяването й. Отпадъците от решетки, сита и пясъко-маслоуловителя ще отиват на подходящо депо. Стабилизираната утайка се предлага да се използва за рекултивация на терени и в земеделието.

Класификацията на отпадъците е извършена съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/ 8.08.2014)

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка |
| --- | --- |
| 17 | Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места) |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 01 | асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран |
| 17 03 02 | асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 |
| 17 04 | Метали (включително техните сплави) |
| 17 04 05 | желязо и стомана |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 19 08 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде: |
| 19 08 01 | отпадъци от решетки и сита |
| 19 08 02 | отпадъци от пясъкоуловители |
| 19 08 05 | утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места |

По време на строителството: за нуждите на работниците, извършващи строителните дейности, ще бъдат осигурени химически тоалетни и мобилни мивки (санитарни контейнери). Поради това няма да се формират отпадъчни битово-фекални води.

По време на експлоатацията: изпълнението на предложените инвестиционни намерения ще увеличи степента на свързаност на населението към канализационната мрежа до 100%. Повишаването на степента на свързаност, както е планирана, означава че услугата „Отвеждане“ ще бъде достъпна за още 4 045 души, или в мрежата ще се отведат и пречистят допълнително 137 964 m3 отпадъчна вода.  Градовете Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй имат действащи ПСОВ и предложените инвестиционни мерки ще оптимизират натоварването им и подобрят експлоатационните условия (Таблица 3). Проектният капацитет на станциите позволява пречистването на допълнителен дебит и товар вкл. от водоплътни изгребни ями за проектен хоризонт 2023 г. и 2048 г.

Таблица 3. Параметри на пречиствателните станции за отпадъчни води

| Параметър | Ед. мярка | 2015 | 2018 | 2023 | 2048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСОВ Враца |
| Оразмерително водно количество, хидравлична проводимост на ПСОВ | m3/h | 962 | 945 | 934 | 824 |
| Общо население, включено към ПСОВ | бр | 52 296 | 51 137 | 48 562 | 34 607 |
| Еквивалентни жители | е.ж. | 64 454 | 62635 | 58 835 | 44 182 |
| ПСОВ Мездра |
| Оразмерително водно количество, хидравлична проводимост на ПСОВ | m3/h | 194 | 178 | 170 | 113 |
| Общо население, включено към ПСОВ | бр | 9 064 | 8 613 | 7 808 | 4 103 |
| Еквивалентни жители | е.ж. | 11 735 | 11034 | 9 984 | 5 966 |
| ПСОВ Козлодуй |
| Оразмерително водно количество, хидравлична проводимост на ПСОВ | m3/h | 264 | 250 | 271 | 231 |
| Общо население, включено към ПСОВ | бр | 9 480 | 10 429 | 11 231 | 8 619 |
| Еквивалентни жители | е.ж. | 14 384 | 12808 | 12 247 | 9 264 |
| ПСОВ Бяла Слатина |
| Оразмерително водно количество, хидравлична проводимост на ПСОВ | m3/h | 142 | 163 | 187 | 198 |
| Общо население, включено към ПСОВ | бр | 8 284 | 8 724 | 9 350 | 7 958 |
| Еквивалентни жители | е.ж. | 10 931 | 10575 | 10 079 | 8 504 |

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Не се очаква замърсяване и вредно въздействие, както и дискомфорт на околната среда, поради следните очаквани резултати:

- опазване на околната среда и на водните екосистеми - повишаване на нивото на свързаност към канализационната система на жителите на всички агломерации както следва: за агломерация Враца – от 99,7 % на 100%; за агломерация Козлодуй – от 77% на 99,5%; за агломерация Бяла Слатина – от 87% на 100% и за агломерация Мездра – от 99,12% на 100%;

- подобряване екологичното състояние и намаляване риска от замърсяване на водоприемниците р. Дунав, р. Скът, р. Искър, р. Дъбника, р. Лева, р. Боденска бара, р. Моравишка бара;

- възстановяване на биоразнообразието и качеството на местообитанията на растителни и животински видове в ареала на р. Дунав, р. Скът, р. Искър, р. Дъбника, р. Лева, р. Боденска бара, р. Моравишка бара;

- намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване със стратегия за обезвреждане на утайки от пречистването на отпадъчните води.

От отпадъчните води се отделят газове, като сероводород, въглероден двуокис, въглероден окис, метан, а така също и пари от бензин, бензол, керосин, които са отровни. Смесени с въздуха те образуват избухливи смеси, представляващи опасност за работниците, които работят в събирателните и ревизионните шахти. Сероводородът, метанът и въгледвуокисът се образуват при гниенето на органичните утайки в каналните тръби.

Отпадъчната вода съдържа и различни болестотворни микроорганизми, които могат да предизвикат стомашно-чревни инфекции или заразяване на кръвта при попадане в организма през открити рани. Точно описание на мерките при експлоатацията на канализацията са залегнали в правилата от “Инструкция и правила на безопасността при експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения”.

Ще се спазят и основните изисквания - общи за всички видове строителни работи съгласно Наредба №2 от 07.05.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Не са констатирани рискове от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение. Напротив, след предвидените инвестиции за канализационната мрежа ще се избегне заливането на мазета и приземни етажи по време на интензивни дъждове. Както и след подобряване състоянието на водопроводната мрежа ще се осигури постоянно водоподаване на качествена питейна вода към населението и в моменти на засушаване вследствие съхраняване на водния ресурс след отстраняване на големия брой аварии.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

С взетите мерки в РПИП се подобрява качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди, което е един от „факторите на жизнената среда“ според  параграф &1, т. 12а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (посл. изм. и доп., ДВ, бр.18 от 27.02.2018 г.).

В Становището на МЗ с изх. № 04-09-217/14.11.2017 към Решение № ЕО-15/2017 на министъра на околната среда и водите се казва, че предвидените дейности ще доведат до подобряване качеството на питейната вода, подавана в зоните на водоснабдяване и осигуряване непрекъснатост на водоподаване, както и предотвратяване на отрицателното въздействие върху околната среда, което като цяло ще окаже положително въздействие върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района. С подобряването на околната среда се подобряват и други „фактори на жизнената среда“, упоменати в параграф &1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, като например води, предназначени за къпане. Със събирането и отвеждането на генерираните отпадъчни води в ПСОВ ще се подобри качеството на водата във водоприемниците в Дунавски район, който е чувствителна зона.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) обхваща обособената територия на „ВиК“ ООД – гр. Враца, която съвпада напълно с територията на административна област Враца (Фигура 1).

Фигура 1. Карта на обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца

На територията на „ВиК” ООД гр. Враца, населените места с агломерации над      10 000 е.ж. са: гр. Враца, гр. Козлодуй, гр. Мездра и гр. Бяла Слатина.

Град Враца се намира на около 112 km северно от София, 40 km югоизточно от Монтана, разположен в полите на Врачански Балкан. Град Враца с ЕКАТТЕ 12259 е 1 - ва категория населено място съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ бр.66/28.08.2012 г.).

Град Мездра е разположен край река Искър (предимно на нейния ляв бряг) на изхода от Искърския пролом от Стара планина. Град  Мездра с ЕКАТТЕ 47714 е 3 - та категория населено място съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ бр.66/28.08.2012 г.).

Град Козлодуй с площ от  105,3 km2 е разположен в източната  част на Северозападна България, в Дунавската низина, на 7 km от вливането на р. Огоста в р. Дунав.  Град Козлодуй с ЕКАТТЕ 37798 е 2 - та категория населено място съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ бр.66/28.08.2012 г.).

Град Бяла Слатина се намира на около 50 km североизточно от гр. Враца. Бяла Слатина е един от малкото градове строени планово – с прави и дълги улици. На север от града се намира вилна зона (застроени вили по цялата дължина на града). Покрай града от север–североизток минава река Скът. Град Бяла Слатина с ЕКАТТЕ 07702 е 3 - та категория населено място съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14.08.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ бр.66/28.08.2012 г.).

Гражданите на градовете Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра (84 757 жители към 2017 г.) и временно пребиваващите в тях са основните бенефициенти по проекта. Прогнозата за населението в агломерациите с над 10 000 е.ж. не е оптимистична.

| ЕКАТТЕ | Населено място | Население, бр. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2033 г. | 2038 г. | 2043 г. | 2048 г. |
| 07702 | гр. Бяла Слатина | 10266 | 10035 | 9548 | 9156 | 8808 | 8499 | 8210 | 7964 |
| 12259 | гр. Враца | 54106 | 52410 | 48775 | 45583 | 42642 | 39882 | 37257 | 34759 |
| 37798 | гр. Козлодуй | 12247 | 12029 | 11500 | 10993 | 10445 | 9863 | 9258 | 8649 |
| 47714 | гр. Мездра | 9485 | 9034 | 8022 | 7101 | 6259 | 5472 | 4772 | 4131 |

Обхватът на инвестиционното предложение като част от общото инвестиционно предложение за ОТ на „ВиК„  ООД, гр. Враца, обхваща вътрешната водопроводна мрежа и канализационна система на градовете Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина, попадащи напълно в урегулираната градска територия съгласно кадастралната и регулационна карта на градовете. Предвидените инвестиционни намерения за подобряване на ВиК инфраструктурата  ще се изпълнят в уличната регулация и не засягат урегулирани поземлени имоти, което не води до необходимост от  проект за подробен устройствен план (ПУП). Единствено реконструкцията  на съществуващия захранващ довеждащ водопровод с дължина 785 m от НР 13000m3 до НР 6200m3, гр. Враца, попада извън урегулираната градска територия съгласно кадастралната и регулационна карта на града (Фигура 2). Причините за реконструкция са установените прекъсвания и риск от спиране на нормалното водоподаване за гр. Враца и гр. Мездра поради високият брой и честите аварии на довеждащия водопровод от НР 13000 m3 до  НР 6200 m3,  гр. Враца.

Фигура 2. Довеждащ водопровод за гр. Враца от  НР 13000m3 до НР 6200 m3

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните строителни процеси по реконструкцията, подмяната и други дейности на ВиК системата са подробно описани в т. 6.

Разпределителните мрежи се оразмеряват съгласно изискванията на Наредба №2 от март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за максимално часово водно количество. Оразмеряването на водопроводните участъци е направено с максималните получени водни количества през първата година след изпълнението на проекта – 2023г. Направено е сравнение и с очакваното по-ниско ниво на загубите, при изпълнение на всички инвестиционни мерки в дългосрочен план.

На база изготвени технико-икономически критерии препоръчителните материали на тръбите по диаметри са както следва:

- За диаметри до DN200 включително е препоръчително да се използва PE, който е  с най-висока обща оценка;

- За диаметри от DN250 и DN300 е препоръчително да се използва PE или PVC_O, тъй като на тях се пада най- висока приблизително близка обща оценка;

- За диаметри DN350 и нагоре към възможностите за използване на PE и PVC_O се прибавя и чугуна, чиято обща оценка нараства с увеличаване на диаметъра;

- За диаметри над  DN450 всички материали имат приблизително близка обща оценка и видът на материала се преценява според условията.

Конкретният избор на материал се определя според индивидуалните  условия на проекта.

Спецификацията на основните материали за довеждащите водопроводи е както следва:

## Тръби:

- Вид на тръбите –

  - сферографитен чугун CI с  външно циментово покритие с двукамерни заключени муфи за водоснабдяване;

  - полиетилен-висока плътност устойчив на пукнатини РЕ-RC тип полиетилен РЕ100 за налягане РN10 или SDR17 на челна заварка

- Сертифицирани за пренос на питейна вода;

- Съответствие със стандартите на БДС

  - EN 545, приложено към „Водопроводни тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им“;

  - EN 12201-2 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване. Полиетилен (РЕ).

- Работно налягане – PN 10,0 bar.

## Спирателни кранове:

- Вид на спирателните кранове – шибърни с ръчно чугунено колело;

- Късо тяло - EN 558-1 GR 14 /DIN 3202 F 4/;

- За диаметри ф500 и ф600mm – комплектовани с байпас;

- Сертифицирани за пренос на питейна вода;

- Материал на корпуса - сферографитен чугун, с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие по GSK;

- Гумиран  клин на шибъра и шпиндел от неръждаема стомана;

- Флaншово присъединяване – EN 1092-2 /DIN 2501/;

- Работно налягане – PN 16 bar.

## Въздушници:

- Вид на въздушниците – двойнодействащи автоматични въздушници;

- Материал на корпуса - сив чугун, с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие;

- Всички механични части да са защитени от корозия;

- Флaншово присъединяване – EN 1092-2 /DIN 2501/;

- Работно налягане – PN 16 bar.

Определянето на оразмерителните параметри на канализационните мрежи е направено съгласно Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013г. за проектиране. изграждане и експлоатация на канализационни системи. Оразмерителните водни количества за канализационната мрежа са максимално часовите.

На база изготвените технико-икономически критерии препоръчителните материали на канализационните тръби за отделните диаметри са както следва:

- За диаметри от ф200 до ф300 включително- PP/PE или стъклокерамични тръби;

- За диаметри от ф400 до ф500 включително- PE/PP тръби;

- За диаметри над ф600 – стъклопластови или PE/PP тръби.

Конкретният избор на материал се определя според специфичните нужди на отделните проекти – наклон на терена, респективно скорости в канализацията, преобладаващ вид на материала на изградената канализационна мрежа през последните години, с цел постигане на по-голяма хомогенност, почвени условия, риск от земетресения и други, след направена обосновка.

По време на реализацията на РПИП и при експлоатацията на обектите, включени в него, не се очакват вещества, които да се емитират от дейността в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води

Предвидените за изпълнение дейности не предполагат наличие на опасни вещества по Приложение № 3 към чл. 103 от ЗООС (Решение № ЕО-15/2017). Също така, не се очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела (Решение № ЕО-15/2017).

В писмо изх. № 3123/04.05.2018 на Басейнова дирекция Дунавски район директорът Петър Димитров заключава, че на този етап за РПИП  е неприложимо посочването на информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шеста от ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Няма да има нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Бенефициент по проекта е дружеството, отговорно за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията. Оптималното използване на инфраструктурата в етапа на експлоатация е един от основните критерии при избора на стратегическите и детайлни варианти за основните компоненти на ВиК инфраструктурата, обхванати от проекта.

Продължителността на отделните етапи за строителство съгласно индикативния график е както следва:

| Инженеринг | 34,5 месеца | 16.04.2019 | 01.03.2022 | Период за съобщаване на дефекти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на кек на ПСОВ Враца | 12 месеца | 16.04.2019 | 16.04.2020 | 17.04.2020 - 17.04.2021 |
| Изграждане на площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ Козлодуй | 12 месеца | 16.04.2019 | 16.04.2020 | 17.04.2020 - 17.04.2021 |
| ВРАЦА - Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа, вкл. SCADA, PRV шахти водомерна шахта, доизграждане на канализационна мрежа | 30 месеца | 29.05.2019 | 25.11.2021 | 26.11.2021 – 28.11.2022 |
| МЕЗДРА - Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа, PRV шахти и водомерни шахти, вкл. SCADA .Доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на канализационна мрежа. | 30 месеца | 29.05.2019 | 25.11.2021 | 26.11.2021 – 28.11.2022 |
| КОЗЛОДУЙ - Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа, PRV шахта и водомерни шахти, вкл. SCADA Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа | 30 месеца | 29.05.2019 | 25.11.2021 | 26.11.2021 – 28.11.2022 |
| БЯЛА СЛАТИНА - Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа и водомерни шахти, вкл. SCADA. Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа | 30 месеца | 29.05.2019 | 25.11.2021 | 26.11.2021 – 28.11.2022 |
| ВРАЦА - Довеждащ водопровод от НР 13 000 m3 до НР 6 200 m3 гр. Враца | 30 месеца | 29.08.2019 | 01.03.2022 | 02.03.2022 – 02.03.2023 |

Периодът за амортизация/експлоатация на съоръженията (линейни проводи) е 50 години като през този период ВиК операторът ще поддържа активите, така че да функционират нормално. След този период ВиК операторът следва да продължи експлоатацията на съоръженията като при необходимост извърши съответните реконструкции.

Периодът за амортизация/експлоатация на машините и оборудването, включително помпи и оборудване на ПСОВ, е 10 години като през този период ВиК операторът ще поддържа активите, така че да функционират нормално. След този период ВиК операторът следва да продължи експлоатацията на съоръженията като при необходимост извърши съответните реконструкции.

Не се предвижда закриване, възстановяване и последващо ползване на засегнатите терени.

6. Предлагани методи за строителство.

За района на гр. Враца не се наблюдават опасни за изграждане на ВиК мрежата физико-геоложки явления и процеси като свлачища. Съгласно геоложкия доклад, геоложкият стоеж на проучвания район под почвения слой и строителните материали е льос (пропадъчен от II-ри тип или тъмно кафяви глини), под който има чакъл и пясък. От колонките на направените сондажи и шурфове се вижда, че последните се срещат при външния участък с малка дължина. Наличието на пропадъчен льос изключва поставяне на дренаж за отводняване на изкопите по време на дъжд. Това трябва да стане с водочерпене, но не директно от изкопа, а от шахти разположени извън него. Ще се спазва норматива за строителство при льосови почви.

Инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия в регулационните граници на гр.Мездра, са подходящи за извършването на строителните дейности, свързани с водопроводната и канализационната мрежа на това населено място, при отчитане наличие на плитки подземни води в терасата на р.Искър и нейните притоци и скални материали в северната и южната част от територия на града. В проучвания район на гр.Мездра не се наблюдават опасни за изграждане на ВиК мрежата физико-геоложки явления и процеси като свлачища, пропадъчни почви, срутища и сипеи. Внимание заслужава плиткото залягане на подземните води в ниските части на града. Изпълнението на изкопните работи ще се извършва вероятно при водоприток от подземни води.

В проучвания район на гр.Козлодуй не се наблюдават опасни за изграждане на ВиК мрежата физико-геоложки явления и процеси като срутища и сипеи. Внимание заслужават възникването на свлачищни процеси, характерни за райони с наклонени терени и изградени от льосови материали, какъвто е терена на голяма част от града, особено при подсичането на склона с по-дълбоки изкопи за канализационната мрежа. Внимание заслужават също така и плиткото залягане на подземните води в ниските части на града, особено при високи води на р.Дунав, като колебанието на водното ниво  достига до 7.0 m. Особено внимание заслужават пропадъчните свойства на типичния льос, т.е. при пълно водонасищане настъпва рязко и неравномерно слягане и прахово-глинестия пясък много-кратно намалява якостните си свойства. Районът на гр.Козлодуй попада основно в льосов масив с еднослойна пропадъчна зона. Процесите на пропадане са характерни за льосовия комплекс. Тези процеси са в резултат на промяна на якостните и деформационни показатели под действието на водата. Тези свойства са запазени в издигнатите /по високите/ части на града и там където льосовия комплекс е запазил по-голяма мощност. В ниските части на терена пропадъчните свойства на льосовия комплекс са частично или напълно изконсумирани поради периодичното му водонасищане от колебанието на водното ниво в терасата на р.Дунав.

Инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия в регулационните граници на гр.Козлодуй, са подходящи за извършването на строителните дейности, свързани с водопроводната и канализационната мрежа на това населено място, при спазване изискванията за проектиране и строителство в пропадъчни почви и наличие на плитки подземни води в различните части на града. Изпълнението на изкопните работи ще се извършва вероятно при водоприток от подземни води.

За района на гр. Бяла Слатина не се наблюдават опасни за изграждане на ВиК мрежата физико-геоложки явления и процеси като свлачища, срутища и сипеи. Внимание заслужава плиткото залягане на подземните води в ниските части на града. Особено внимание заслужават пропадъчните свойства на льоса, т.е. при пълно водо-насищане настъпва рязко и неравномерно слягане и прахово-глинестия пясък многократно намалява якостните си свойства. Процесите на пропадане са характерни за льосовия комплекс. Тези процеси са в резултат на промяна на якостните и деформационни показатели под действието на водата. Тези свойства е възможно да са запазени в издигнатите (по- високите) части на града и там където льосовия комплекс е запазил по-голяма мощност. В ниските части на терена пропадъчните свойства на льосовия комплекс са частично или напълно изконсумирани поради периодичното му водонасищане от колебанието на водното ниво в терасата на р.Скът. Инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия в регулационните граници на гр.Бяла Слатина, са подходящи за извършването на строителните дейности, свързани с водопроводната мрежа на това населено място, при отчитане наличие на плитки подземни води в ниските части на града. Изпълнението на изкопните работи ще се извършва вероятно при силен водоприток от подземни води. Необходимо е да се предвиди евентуално отводняване на строителните изкопи, както и тяхното укрепване.

Обособената територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца, попада в зона със сила на земетръсите от VІІ степен и сеизмичен коефициент Кс=0.10, съгласно Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр.13–2012 г.). При проектирането е отчетена високата степен на сеизмичност на района.

Водоснабдителните системи могат да се изграждат с тръби от различни видове материали. Най-често използваните материали са PEHD (полиетилен висока плътност), CI (сферографитен чугун), CC-GRP (стъклопластови тръби), PVC-O (поливинил хлорид молекулярно ориентиран) и др. За реконструкцията и доизграждането на вътрешните водопроводни мрежи е удачно да се използват полиетиленови или чугунени тръби.  Видът на материалите, от които ще се изграждат предложените инвестиции, следва да се конкретизира при разработване на комплексните проекти. Изборът трябва да се направи като се отчита изградеността, особеностите на релефа (свлачища и сложни терени), хидрогеоложките характеристиките, натовареност на трафика, както и всички специфични особености на предложените за инвестиция водопроводни трасета. Оценени са различни методи за изграждане на водопроводни и инфраструктурни мрежи [траншеен открит способ (изкопно); безтраншеен способ (безизкопно); метод "тръба в тръба"; метод "Pipebursting"; комбиниран метод, обединяващ повече от един вариант], като „траншейният“ е приложим при наличие на минималните технически изисквания за безопасно извършване на СМР дейностите. Останалите варианти за полагане на тръбопровои ще се използват за конкретни линейни обекти в определени случаи или в комбинация с „траншейния“.

Минималната дълбочина на горния ръб на водопроводите би трябвало да бъде 1‚50 m и във всеки случай е обект на оценка в зависимост от натоварването от транспортните средства‚ от опасността от замръзване‚ от диаметъра на тръбопровода.    Изкопите по уличните платна са с укрепване от готови кофражни елементи.  Ширината на изкопа е съгласно DIN EN 1610 and 4124. Преди полагане на тръбите PE-RC‚ на дъното се полага слой от пресят пясък‚ с дебелина най–малко 10cm‚ върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се насипва отстрани и се запълва на височина най–малко 25cm над горния ръб на тръбопровода. Следва обратен насип от баластра до поддържащия слой на съответната настилка. Задължително да се уплътнява пясъка около тръбите, за да се избегнат последващи деформации. Съгласно Наредба №8 от 28.07.1999г. местоположението на подземните технически проводи и  отклонения се означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на 0,3 – 0,5m под повърхността на терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове строителни работи. Не е позволено да се зарие какъвто и да е подземен провод и отклонение, ако не е поставена сигнална предпазна детекторна лента със синусоидни три метални нишки,  на съответната дълбочина и ако не е документирано поставянето на лентата с акт обр. 12 за “скрити работи”. При направа на изкопите ще се спазват стриктно изискванията на Наредба 2 от 22 март 2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи. Допуска се в определени участъци с голяма гъстота на съществуващите комуникации водопроводите да се изграждат и безизкопно. Изкопните работи ще се извършат механизирано, а на местата където е нужно по-прецизна работа те ще се извършат ръчно.

Съществуващите канализационни системи в агломерации Враца, Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра са комбинирани и са изградени в голяма степен – 88%-99%. Алтернативите за частично доизграждане на канализационните мрежи в конкретна зона – със смесена или разделна система, са стратегически предопределени. Стратегическият подход, който е възприет за доизграждане на канализационните мрежи с цел постигане на пълно обезпечаване на агломерациите с над 10 000 е.ж. с канализационни системи в съответствие с член 3 на Директива 91/271/ЕИО, е запазване на типа на съществуващата канализационна система. Канализационните мрежи могат да бъдат изградени с тръби от различен материал. Най-разпространени материали са: поливинилхлорид (PVC), полиетилен/полипропилен (PE/PP), бетон/стоманобетон, стъклопласт (GRP) и стъклокерамика (СL). В резултат на подробно разработена техническата оценка, използването на стъклокерамични тръби осигурява повече предимства. Оценката за този вариант е 42.50%, в сравнение с 40.00% за вариант с PP тръби и 36.25% за вариант с PЕ тръби. Конкретният избор на материал се определя според специфичните нужди на отделните проекти – наклон на терена, респективно скорости в канализацията, преобладаващ вид на материала на изградената канализационна мрежа през последните години, с цел постигане на по-голяма хомогенност, почвени условия и други, след направена обосновка. Ширината на изкопа е съгласно Приложение №7 към чл.14, ал.1 и чл.135 на Наредба №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните участъци се извършва подготовка на трасето:

- Разваляне на уличната настилка- извършва се по дължина на участъка и то само върху мястото‚ където ще се прави изкопа. Ширината на ивицата развалена настилка трябва да бъде с 30 – 40cm по–голяма от широчината на предвидената траншея;

- Отделяне на хумуса и складирането му на депо (само‚ където се минава през зелени площи);

- Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст (мястото им се посочва от общинските власти);

- Подготовка на площадки за складиране на тръби‚ материали и др.

След приключване на подготовката се извършват изкопните работи– прокопаване на траншеята‚ в която ще се полагат тръбите‚ така и сградните отклонения. Изкопаната земна маса ще се извозва на депо‚ указано от общинските власти. При изпълнението на обектите следва да се имат предвид всички налични подземни съоръжения (водопроводи, ел. кабели, телефонизация и др.) преди започване на строителството. Възложителят да изясни и съвместно със специализираните дружества (БТК, НЕК, ВиК, ЛКС и др.) да отложи на строителя всички налични проводи от инженерната инфраструктура в обхвата на трасето на канализацията. При извършване на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации. При пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи задължително ще се извършват на ръка, като се спазват минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба № 8 и 9 /1999 год. на МРРБ.

При поява на високи подпочвени води или от друг източник е необходимо незабавно да се извърши заустване в строителния дренаж или се извърши директно водочерпене и осушаване на изкопа. Ако притока на вода се дължи на скъсване на съществуващ водопровод е необходимо незабавно спиране и изолиране на водопровода и отстраняване на аварията. Директно водочерпене да се прилага само в случай на воден приток с малка скорост, при който не се причинява разрушаване структурата на земната основа и извличане на фините почвени частици. При евентуално наличие на воден приток от подпочвени води със скорости, причиняващи разрушаване на почвата е необходимо незабавно уведомяване на проектанта. Предпазването на траншейните изкопи от попадане на повърхностни дъждовни води ще се извършва гравитачно, чрез система от предпазни отводнителни канавки, изпълнени като временно строителство.

Няма да се ползва взрив.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С изпълнението на инвестиционното намерение ще се постигнат следните основни ефекти:

- Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура  за агломерации с над 10 000 е.ж.

- Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги

- Намаляване на загубите и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК оператора

- Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване

- Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване

- Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води

- Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни

- В резултат на проекта общо за 4-те агломерации годишните загуби на вода по мрежата намаляват с 3 701 481 m3

- Намаляване на здравния риск за населението

- Намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ

- Ще се предотвратят затрудненията в експлоатацията на ПСОВ Козлодуй, респективно ще се предотврати нарушаване изискванията на Директива 91/271/ЕИО

- Намаляване на замърсяванията, вследствие на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води

- Ще се намалят разходите за експлоатация и поддръжка.

Основните параметри на инвестиционното намерение по агломерации е дадено на следващага таблица и в Приложение 2.

Таблица 4. Основни параметри на инвестиционното намерение по агломерации

| № | Показател | Враца | Мездра | Козлодуй | Бяла Слатина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брой жители, които се ползват от реконструирана водоснабдителна мрежа | 49 751 | 8 154 | 11 500 | 9 548 |
| 2 | Допълнителен брой жители, присъединени към канализационната мрежа след проекта (чрез изграждането на нови главни колектори или второстепенна мрежа) | 149 | 62 | 1955 | 2 016 |
| 3 | Допълнителен брой е.ж., присъединени към канализационна мрежа след проекта | 199 | 72 | 1955 | 2 016 |
| 4 | Свързаност към канализационна мрежа/ИДПС след проектa (изчислява се на база големината на агломерацията) | 100 % | 100% | 99.5 % | 100 % |
| 5 | Брой е.ж. свързани към ПСОВ преди проектa | 58 406 | 9 758 | 9 430 | 8 063 |
| 6 | Брой е.ж., свързани към ПСОВ след проектa: - постоянно живеещи - туристи (приходящи) - индустрия | 58 835 46 797 7 845 2428 | 9 911 7 897 391 1 623 | 11 461 10 855 557 229 | 10 079 9 541 347 191 |

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Информация за инвестиционното предложение са дадени в следните приложения:

1. Карта на НАТУРА 2000 с инвестиционното предложение и зашитените територии и защитени зони (pdf, dwg)

2. Чертежи на инвестицонното предложение – на електронен носител (pdf, dwg)

3.Заповед № РД-02-15-13/12.02.2016 г. на заместник –министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Проект за ПУП-ПП за обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Всички инвестиционни обекти са в регулация, а само реконструкцията на довеждащия водопровод – 785 m e в ЗЗ „Врачански Балкан“ (виж Приложение 3).

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Цялата обособена територия на „ВиК“ ООД, гр. Враца, попада в чувствителна зона съгласно Заповед № РД 970/28.07.2003 на МОСВ за определяне на чувствителните зони във водните обекти. Това изисква изграждането на подходяща канализационна система за всички агломерации над 10000 е.ж. с цел предотвратяване на замърсяванията и с биогенни елементи.

С Решение №1309/25.04.2014  директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен удължава срока на действие на Разрешително № 13140060/11.06.2008 – краен срок 23.06.2020 г. за заустване на отпадъчните води на ПСОВ Враца (Qмакс.год. до 15 768 000 m3/a) в река Дъбника, поречие Огоста и Западно от Огоста, водно тяло BG1OG600R007.

С Решение №1666/30.06.2015  директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен преномерира Разрешително № 03140017/30.06.2009 с нов номер и дата -  Разрешително № 13140266/30.06.2015, чийто краен срок става 23.06.2020 г. за заустване на отпадъчните води на ПСОВ Козлодуй (Qмакс.год. до 1 357 800 m3/a) в река Дунав, поречие Дунав, водно тяло BG1DU000R001.

С Решение №1035/30.04.2013  директорът на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен трансформира Разрешително № 13140169/01.03.2011 в разрешително за експлоатация на Канализационнта система на гр. Бяла Слатина, чийто краен срок става 28.03.2017 г. за заустване на отпадъчните води на ПСОВ Бяла Слатина (Qмакс.год. до 1 860 594,80 m3/a) в река Скът, поречие Огоста и Западно от Огоста, водно тяло BG1OG307R013.

Разрешително № 13140177/22.08.2011 г. на директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен удължава срока на заустване на отпадъчните води и след въвеждането на ПСОВ Мездра (Qмакс.год. до 925 121,7 m3/a) в река Върбешка (Боденска бара), поречие Искър, водно тяло BG1IS135R026, до 22.08.2017.

В момента тече процедура по удължаване срока на заустване на отпадъчните води на ПСОВ Бяла Слатина и ПСОВ Мездра.

В рамките на инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на съоръжения, които изискват проектиране на санитарно-охранителни зони.

В РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД гр. Враца всички инвестиционни предложение са в селища с регулация и няма засегнати елементи от НЕМ. Изключение прави Довеждащ водопровод от НР 13000 m3 до НР 6200 m3 (785 m), който попада в границите на Природен парк „Врачански Балкан“, обявен със Заповед № 1449/21.12.1989г. на председателя на КОПС (обн. ДВ, бр.3/1990г.) и прекатегоризиран със Заповед № РД-934/22.07.2013г. на министъра на околната среда и водите, както и на територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-801/2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.105/2008г.).

В писмо № ОВОС-ЕО-21/11.05.2018г. на РИОСВ Враца е установено, че предвидените с ИП дейности са допустими спрямо режима на природния парк, определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяването му и с Плана за управлението му и спрямо режима на защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й (Приложение 5). Също така, в становището на Басейнова дирекция Дунавски район инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. в Дунавски район (Приложение 6).

За довеждащия водопровод е наличен одобрен и влязъл в сила ПУП-ПП за „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“ (Заповед № РД-02-15-13/12.02.2016 на МРРБ). Сервитутните зони са определени на 3 m, мерено от двете страни на оста на водопровода и от контурите на съоръженията, свързани с него. Възможно е строителството да бъде изпълнено „тръба в тръба“ поради по-малкия проектен диаметър в сравнение с този на съществуващия водопровод.

Инвестиционните предложения в РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца, няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000 поради следното (Решение № ЕО-15/2017):

- предвид местоположението, вида и обема на предвидените дейности не се очаква увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони на област Враца, тъй като предвидените дейности са свързани с реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа.

- не се очаква предвидените дейности да нарушат целостта и кохерентността на защитените зони в област Враца, както и да доведат до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони.

- при изпълнение на дейностите не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие вкл. значително безпокойство, до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитените зони на област Враца.

- не се очаква реализацията на  РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца, да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитените зони на област Враца, в резултат на реализацията на настоящия РПИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и/или проекти.

Характерът, мащабността и местоположението на предвидените дейности не предполагат отрицателен кумулативен ефект върху околната среда и здравето на хората (Решение № ЕО-15/2017).

Не се засягат обекти от културното наследство, както и не се очаква трансгранично въздействие.

В писмо изх. № 3123/04.05.2018 на Басейнова дирекция Дунавски район директорът Петър Димитров заключава, че с реализирането на РПИП ще се разрешат установените екологични проблеми, свързани с ВиК услугите в обособената територия на област Враца, като (Приложение 6):

- морално и физически остарели съоръжения, материали и оборудване на водопреносната система, водещи до значителни загуби на питейна вода и завишена инфилтрация в канализацията;

- подобряване на канализационната система съгласно изискванията за „чувствителна зона“, каквато е цялата разглеждана обособена територия.

Също така, в писмото на Басейнова дирекция Дунавски район е посочено, че:

- РПИП на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца решава проблемите с отпадъчните води за агломерации над 10 000 е.ж. и 2000- 10 000 е.ж., както и проблемите с питейните води за населени места над 50 жители.

- Всички предложени варианти за подобряване на ВиК системата отговарят на изискванията  на наредбите за опазване на околната среда и здравето на хората.

- От предвидените дейности в РПИП не се очаква влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела, както и на химичното и количественото състояние на подземните водни тела.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма други дейности освен посочените два инвестиционна обекта.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Извършеният анализ на чувствителността и риска показва, че инвестицията е стабилна и рисковете на които е подложена не застрашават устойчивостта й. Предвидени са всички необходими разрешителни и действия при изпълнение на инвестиционното предложение:

| Риск | Вероятност | Степен на влияние | Ниво на риска (2*3) | Мерки | Остатъчен риск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рискове свързани с търсенето |
| Консумацията на вода е по-ниска от предвидената | B | II | Нисък | Проектантските екипи във фази 1 и 2 на РПИП са направили редица изследвания и проучвания, като максимално прецизно са определили консумацията "литър на жител на ден" за всяка агломерация над 10 000 е.ж. Освен това разходопокривния принцип води до аналогични промени в разходите и в приходите. | Нисък |
| Процентът на свързване на населението към новоизградената система е по-нисък | D | II | Среден | Съгласно изменение на ЗУТ от февруари 2017 година - раздел IV, чл.84, ал.4: "Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения" | Нисък |
| Рискове при изготвянето на проекта |
| Неадекватни проучвания и изследвания | A | I | Нисък | Разработването на РПИП е било под постоянен мониторинг от страна на всички заинтересовани страни - МРРБ, УО на ОПОС, инициативата Джаспърс. Всички предоставени коментари и препоръки са били своевременно отразявани. | Нисък |
| Неадекватни оценки на разходите по изготвяне на проекта | В | II | Нисък | При определяне на инвестиционните разходи са ползвани пределните цени, предоставени от УО на ОПОС. Всички инвестиционни разходи са обсъдени и одобрени от ВиК оператора. | Нисък |
| Рискове свързани със закупуването на терена |
| Процедурни забавяния | N/A | N/A | N/A | Не е предвидено да се закупува земя за нуждите на проекта. | N/A |
| Разходите за закупуване на терена са по-високи от предвидените | N/A | N/A | N/A | Не е предвидено да се закупува земя за нуждите на проекта. | N/A |
| Административни рискове и рискове свързани с възлагането на обществени поръчки |
| Процедурни забавяния | C | III | Среден | Изпълнението на проекта ще бъде подпомогнато от специално създаден екип за управление, който ще отговаря за подготовката на тръжните документи и изпълнението на обществените поръчки. При подаване на проектното предложение пред УО на ОПОС в процеса на оценка ще се следи графика за обществени поръчки да бъде актуален и осигуряващ изпълнението на проекта в срок. | Нисък |
| Разрешителни за строителство и други разрешителни | C | III | Среден | Процесът за получаване на разрешителни ще стартира веднага след одобряването на РПИП от възложителя и Джаспърс. | Среден |
| Съдебни производства | C | IV | Висок | В екипа за управление ще бъде назначен юрист/юристи, които да осигуряват правни услуги по време на цялото изпълнение на проекта. Задълженията ще включват и стриктно следене за спазването на правилата на ЗОП, което ще минимизира възможността от съдебни искове. | Среден |
| Разрешителни за доставка на комунални услуги | A | IV | Нисък | Съгласно чл.198 о от ЗВ ВиК операторите извършват услуги по стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Изискванията и критериите за ВиК операторите се определят с наредба на МС. | Нисък |
| Рискове свързани със строителството |
| Превишаване на разходите по проекта и забавяне на строителството | B | III | Среден | Стойността на проектите е определена въз основа на пределни цени, определени от УО на ОПОС на база реално изпълнени проекти. В проектите се включват и до 10% непредвидени разходи, които биха компенсирали превишаването на разходите. | Нисък |
| Рискове свързани с изпълнителя - несъстоятелност, липса на ресурси | C | III | Среден | В процедурите за избор на изпълнител ще се предвиди клауза за добро финансово състояние на изпълнителите на проекта. | Нисък |
| Оперативни рискове |
| Надеждност на идентифицираните водоизточници (количество/качество) | A | IV | Нисък | Висококвалифициран екип от инженери е участвал и в изготвянето на РПИП, надеждността на данните е била предмет на проверка от страна на КТК, възложителя, УО на ОПОС и Джаспърс. | Нисък |
| Разходите за поддръжка и ремонт са по-високи от прогнозираните, като съществува натрупване на случаи на техническа неизправност | A | III | Нисък | Разходите за поддръжка и ремонт са заложени след консултации и по указания на УО на ОПОС и Джаспърс, като отразяват обичайните разходи за поддръжка за този вид дейности. | Нисък |
| Финансови рискове |
| Тарифите се увеличават по-бавно от предвиденото | C | III | Среден | Тарифите (и принципа за образуването им) след изпълнението на проекта ще бъдат заложeни в бизнес плана на ВиК оператора. | Нисък |
| Събирането на тарифите е по-бавно от предвиденото | D | III | Висок | В проекта е предвидено постепенно увеличаване на тарифите, което би предотвратило проблемите със събираемостта. По ОПОС 2014-2020 е предвидена техническа помощ за ВиК операторите, която ще включва в себе си и мерки за увеличаване на събираемостта на ВиК операторите. | Среден |
| Регулаторни рискове |
| Непредвидени политически и регулаторни фактори, които оказват влияние върху цената на водата | A | III | Нисък | Съгласно чл.9, ал.5 от „Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги“: За целите на ценообразуването Комисията може да позволи поетапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора. С тази наредба се позволява включването на амортизационни отчисления на активи изградени по ОПОС в цената на водата. Ring-fencing механизмът гарантира, че тези отчисления ще се ползват единствено за инвестиционни цели. Независимо от политическата обстановка в страната, България като член на ЕС, се задължава да постигне съответствие с Европейските директиви, както и да изпълни предварителните условия. | Нисък |
| Други фактори |  |
| Обществено мнение | C | III | Среден | Дейности по информация и комуникация ще информират обществеността не само за ползите от проекта, но и за наказателните глоби, които страната ще плаща за непостигане на директивите. | Нисък |

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване;

Съществуващото и одобрено земеползване е описано в Раздел II, т. 9 на настоящия документ.

2. Мочурища, крайречни области, речни устия;

Инвестиционното предложение не засяга мочурища и речни устия, но попада в крайречната област на р. Дунав.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда;

Инвестиционното предложение засяга крайбрежна зона на р. Дунав.

4. Планински и горски райони;

Инвестиционното предложение за реконструкция на довеждащия водопровод попада в ЗЗ „Врачански Балкан“  (виж Раздел II, т. 9 и Приложение 3).

5. Защитени със закон територии;

Единствено довеждащият водопровод от НР 13000 m3 до НР 6200 m3 попада в границите на Природен парк „Врачански Балкан“, обявен със Заповед № 1449/21.12.1989г. на председателя на КОПС (обн. ДВ, бр.3/1990г.) и прекатегоризиран със Заповед № РД-934/22.07.2013г. на министъра на околната среда и водите, както и на територията на ЗЗ BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони с Решение №122/02.03.2007г. на Министерски съвет (обн.ДВ, бр.21/2007г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-801/2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.105/2008г.) (виж Раздел II, т. 10).

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

В сервитута на съществуващия довеждащ водопровод ще се положи безтраншейно новия довеждащ водопровод с дължина 785 m и диаметър Ø 500 PEHD-RC. В останалата си част териториите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Не се засягат ландшафти с особена защита. Засяга се ландшафтът по трасета на довеждащия водопровод, реконструиран извън гр. Враца, и по трасетата на вътрешната водопроводна мрежа в урбанизирани ландшафти в населените места.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

РПИП за ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вероятните въздействия от реализацията на РПИП за ОТ на „В и К“ ООД, гр. Враца и предвидените строителни обекти за 4-те агломерации са оценени въз основа на нормативната база за извършване на ОВОС и целите на предвидените инициативи в инвестиционното предложение. При оценката е взето под внимание, че се предвижда изграждане и реконструкция на линейни обекти на ВиК инфраструктурата, както и обстоятелството, че всички дейности се извършват в антропогенно повлияна околна среда.

Очаква се въздействията върху околната следа да бъдат както следва:

- Предвидените дейности се очаква да подобрят качеството на водата, подавана в зоните на водоснабдяване, както и предотвратяване вредното въздействие върху околната среда, в т.ч. на непречистени отпадъчни води върху параметрите на околната среда и здравето на хората в района;

- Инвестиционното предложение засяга преди всичко материалните активи на ВиК инфраструктурата - заменят се стари тръбопроводи с изтекъл срок на експлоатация и причиняващи загуби на питейна вода, течове от канализацията, които предизвикват замърсяване на околната среда, които ще гарантират постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО по отношение на подсигуряването на качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди, както и по отношение на сигурността на водоподаването. Освен с частичната реконструкция на колектора ще се постигнат изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно събирането  и отвеждането на отпадъчните води до ПСОВ.

- В пространствената структура на територията на област Враца са идентифицирани археологически обекти. Те обаче, не са в обхвата на строителните граници на инвестиционното предложение и няма да попречат на инвестиционните инициативи, които са свързани основно с развитие на техническата инфраструктура.

- Реализацията на предвижданията на инвестиционното предложение е свързана с отделяне на емисии на вредни вещества при работа на строителната техника и автотранспорта. Всички технологически операции по изкопаването на земните маси, тяхното товарене или разтоварване, или преместване (с булдозер) от едно място на друго може да доведат в сухо време до значителни емисии на общ суспендиран прах във въздуха (локално на строителните участъци на тръбопроводите и на строителните площадки за изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения по тръбопроводите), надвишаващ нормираните безопасни нива на съдържание, които са 10 mg/m3. По-висок екологически риск от запрашване е от фините прахови частици (ФПЧ10/ФПЧ2,5), които неизменно съпътстват този вид операции.

- Същността на РПИП Враца е реконструкция и рехабилитации на ВиК мрежи на територията, управлявана от „ВиК“ ООД, гр. Враца. Поради това най-голямо въздействие от неговата реализация се очаква върху питейните води. Реконструкцията на довеждащия водопровод, генериращ значителни загуби на вода ще създаде условия за намаляване на тези загуби. В същото време ще се подобри качеството на питейната вода, доставяна при консуматорите поради подмяна на тръбопроводи с изтекъл срок на годност. Предвидената реконструкция на колекторите ще намали сега съществуващите високи нива на инфилтрация и ще се осигури възможност на канализацията да поеме натоварването по време на интензивни дъждове.

- Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с преместване на земни маси, ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите. Отделните обекти не засягат продуктивни земеделски земи, тъй като ще се изпълняват в съответните сервитути.

- Реализацията на инвестиционното предложение не оказва въздействие върху земните недра.

- Реализацията на обектите, предвидени в инвестиционното предложение оказва незначително въздействие върху ландшафта, характерен за териториите в обхвата на трасетата на линейните ВиК обекти.

- Същността и характерът на предвидени в РПИП инвестиционни обекти не създава условия, водещи до промени в климата.

- При реализацията на инвестиционното предложение се очакват въздействия, които са свързани с ликвидиране на зелената покривка в местата на изкопите, транспорт и съхранение на отпадъците от строителството, което допълнително допринася за утъпкване на наличната растителност, като е възможно да бъдат засегнати и екземпляри на по-бавно подвижната фауна. Съпътстващите работните дейности шум и вибрации допълнително могат да доведат до смущаване на нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение засяга елемент на Националната екологична мрежа. Очаква се въздействие върху разположената в близост до строителните обекти ЗЗ „Врачански Балкан“. Прилагането на безизкопна технология на реконструкция на довеждащия водопровод ще намали значително негативния ефект.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение е уязвимо на риск от природни бедствия – наводнения. При наводнения се предизвикват инциденти, свързани с нарушаване на условията за събиране и отвеждане на отпадъчните води на 4-те града. Реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа има за цел осигуряване на качествена работа на канализационната система в най-критичните зони и безпроблемно отвеждане на всички генерирани отпадъчни води към действащите ПСОВ.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействията върху атмосферния въздух, почвите, биологичното разнообразие, въздействието от рискови фактори (шум и вибрации), което се проявява по време на строителството, се характеризират като преки, краткотрайни, отрицателни, незначителни и локални, засягащи само строителните площадки. Те могат да се определят като такива с периодично действие основно в светлата част на денонощието и при подходящи за строителните дейности метеорологични условия.

Въздействията върху елементите на НЕМ се определят като непреки, вторични, краткотрайни, незначителни, локални, засягащи само строителните площадки, временни и обратими. Те са с периодично действие основно в светлата част на денонощието и при подходящи за строителните дейности метеорологични условия.

В периода на експлоатация след реализацията на инвестиционните инициативи въздействието върху компонент на околната среда „води“ ще бъде изцяло положителен, пряко, постоянно, дълготрайно във времето и засягащо територия на агломерация над 10 000 е.ж. Не се очакват въздействия върху останалите компоненти и фактори на околната среда.

Характерът, мащабността и местоположението на предвидените в плана инвестиционни намерения не предполагат възникване на отрицателен кумулативен ефект върху околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Реконструкцията на довеждащея водопровод е извън регулация и няма да има засегнато население по време на строителство.  При реконструкцията и доизграждането на ВиК мрежата засегнатото население ще бъде както следва:

- гр. Враца – 1048 жители;

- гр. Мездра – 181 жители;

- гр. Бяла Слатина – 1304 жители;

- гр. Козлодуй – 2406 жители.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността на поява на описаните въздействия е налице по време на строителството на отделните обекти и след реализацията на инвестиционното намерение. Интензивността на въздействията се определя като незначителна и краткотрайна. Не се очаква появата на ефект на комплексност на въздействията.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействията върху атмосферния въздух, почвите, биологичното разнообразие, въздействието от рискови фактори (шум и вибрации), което се проявява по време на строителството, се характеризират като очаквани, краткотрайни и обратими. Те могат да се определят като проявяващи се по време на строителството и основно в светлата част на денонощието и при подходящи за строителните дейности метеорологични условия. Продължителността на въздействията е свързана с продължителността на строително-монтажните дейности при изпълнението на всеки определен обект.

В периода на експлоатация след реализацията на инвестиционните инициативи въздействието върху компонент на околната среда „води“ ще бъде изцяло постоянно и необратимо. Ще се спести воден ресурс с отстраняването на загубите на вода от довеждащия водопровод, както и ще се намали ексфилтрацията и инфилтрацията след частичната реконструкция на колектора.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Подробно информация за други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, както и комбинираното въздействие с тях е дадена в Раздел II, т. 1 б) на настоящия документ.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Въздействията върху компонентите на околната среда, човешкото здраве, материалните активи и културното наследство се определят като незначителни (виж раздел IV, т. 1-7). Възможността за ефективно намаляване на отрицателните въздействия е свързана със съблюдаване на мерките, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве (виж раздел IV, т. 11).

10. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение поради местоположение на площадките за реализацията му и поради обема на предвидените дейности не оказва трансгранично въздействие. Също така, в Решение № ЕО-15/2017 министърът на околната среда и водите е преценил, че при реализирането на предвижданията в РПИП на ОТ на „ВиК“ ООД, гр. Враца не се очаква трансгранично въздействие, поради характера и териториалния обхват.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

11.1. Общи мерки, произтичащи от условията на Решението № ЕО-15/2017 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ), обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца:

- Инвестиционното предложение, произтичащо от РПИП за ОТ, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, попадащо в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях и под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР, подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони и може да бъде одобрено само след решение по преценка ОВОС/ОС за съгласуване/одобряване и при съобразяване с препоръките в извършената оценка, както и с условията, изискванията и мерките, постановени с административния акт.

11.2. Мерки при разработване на техническия (работния) проект:

- Спазване на всички критерии за проектиране съгласно EN752:2008 и EN12255-11:2001, както и българските стандарти за изграждане, поддръжка и експлоатация на предвидените инфраструктурни обекти и съоръжения.

- Спазване на чл. 127 от Закона за водите, съгласно който при проектирането на канализацията на населените места едновременно да се проектират и изграждат необходими съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

- Изпълнение на приложимите национални програми за превенция и ограничаване на свлачищните процеси.

- При разработване на техническия проект задължително да се провеждат конкретни и подробни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, при стриктно спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба при изграждането на нови или при реконструкцията на съществуващи строителни обекти и съоръжения и строителните дейности.

- Стриктно спазване на техническите изисквания на „Правилник за проектиране на плоско фундиране” и на Наредба 12/03.07.2001 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при разработване на технико-работния проект за съоръжения в наклонени терени или в свлачищни райони.

- При разработване на технико-работното проектиране да се предвиди използване на съвременни строителни материали, конструкции и оборудване.

- Да се определят строителните площадки по протежение на трасетата на тръбопроводите съгласно графика за изпълнение на строително-монтажните дейности.

- При определяне на строителните площадки да се спазва минимално приетия размер, без да се излиза от него, за да не се засягат земи извън тях.

-  На определените площадки да се предвидят химически тоалетни.

- Да се изготви проект за рекултивация на засегнатите извън съоръженията площи от строителството съгласно изискванията на Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп. – бр. 30 от 2002 г.).

- Да се разработи Авариен план.

- В проекта да се предвиди снабдяването на работещите на обекта с питейна вода – бутилирана, която да се осигурява по време на строителството.

11.3. Мерки по време на реализацията на инвестиционното предложение

- При изпълнение на строително-монтажните работи да се прилагат най-добри налични техники, с цел недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните водни тела и крайбрежните морски води.

- При опасност от повишаване на концентрацията на прах в сухо и горещо време при изкопни и насипни работи да се използва мобилна оросителна инсталация.

- Зареждането на строителната механизация да става извън работен режим.

- Извършване на ежедневен контрол на техническото състояние на строителната механизация и транспортните коли. Неизправните да не се допускат за работа.

- Зареждането на транспортните коли да става извън територията на строителните площадки и участъци (на най-близката бензиностанция).

- Хумусът да се съхранява на строителната площадка за последващо използване за рекултивация.

- Водата за питейни нужди да се доставя бутилирана.

- Да се стационират химически тоалетни на временните строителните площадки, определяни поетапно по строителните участъци на тръбопроводите.

- Строителните дейности да се извършват само в светлата част на денонощието в зависимост от сезона на работа.

- Транспортните средства, обслужващи строителните и монтажните работи, да спазват ограниченията за скорост на движение при преминаване през населени места.

- През размножителния период на животинския свят строителните дейности да се ограничават и при необходимост да се спират.

- За правилно управление на различните видове отпадъци да се изпълняват следните изисквания: строителните работи на обекта да не започват преди представяне от инвеститора на договор с лицензирана фирма за извозване и обезвреждане на опасните и неопасните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията; да се събират и съхраняват по подходящ начин всички генерирани при строителните работи отпадъци; да се предвидят достатъчен брой съдове за събиране на битови отпадъци или отпадъци със състав близък до битовите; да се упражнява строг контрол от Възложителя върху дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците до мястото на обезвреждането извършвани от лицензираната фирма, с която е сключен договор за това; да се създаде и съблюдава система за разделно събиране на отпадъците, като Възложителят е отговорен за безотказното действие на системата; да се извозват битовите отпадъци на най-близкото регионални депо за неопасни отпадъци; неоползотворените скални и земни меси, както и отпадъците получени в населените места при отстраняване на пътната настилка да се извозват на специално отредено място, съгласувано с отговорните лица от съответните общини; генерираните „опасни“ отпадъци да се събират, съхраняват по екологосъобразен начин и да се предават за обезвреждане на лицензирани фирми; да не се допуска нерегламентирано изгаряне на горими строителни отпадъци; да се предвиди подходящ режим и подходящ машинен парк за извозване на отпадъците с оглед предотвратяване на замърсяването на крайпътните пространства; при евентуални утечки и разливи на масла и нефтопродукти да се извършва незабавна дезактивация на почвата (изземване).

- Строителството да завърши с изпълнена ликвидация на строителните площадки, отстраняване на всички отпадъци и рекултивация на засегнатите от строителството територии и земи извън съоръженията.

- Преди започване на строителството да се осигурят необходимите санитарно-битови условия (тоалетни, вода за пиене и миене, условия за хранене).

- С оглед ограничаване на вредното въздействие на неблагоприятния микроклимат работниците да бъдат снабдявани с подходящо за сезона работно облекло.

- С оглед ограничаване на въздействието на физическите фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани с лични предпазни средства – очила и шлемове за изпълняващите заваръчни работи, противопрахови маски, ръкавици и др. в зависимост от спецификата на работата.

- Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на физическото натоварване, преумората и развитието на скелетно-мускулни заболявания), да се въведат режимите на труд и почивка по време на работа.

- При необходимост от медицинска помощ да се използва базата на най-близкия медицински пункт.

Допълнително по време на реализацията на инвестиционното предложение да се спазват всички мерки заложени в ПУРБ и ПУПН 2016-2021 г. на БД ДР и Становищата по Екологичните им оценки, както мерките свързани със забраните и ограниченията в Закона за водите.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

С писмо № 03-02-67/03.034.2018 на зам.-министър Малина Крумова е изпратено Уведомлението за инвестиционното намерение до РИОСВ Враца и кметовете от засегнатите 4 общини. В Община Враца и Община Козлодуй няма постъпили възражения в законоустановения срок (Приложения 7 и 8), а другите две общини са уведомени (Приложение 9).

Приложения:

1. Карта на НАТУРА 2000 с инвестиционното предложение и зашитените територии и защитени зони

2. Чертежи на инвестицонното предложение – на електронен носител

3. Заповед № РД-02-15-13/12.02.2016 г. на заместник –министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Проект за ПУП-ПП за обект „Реконструкция на съществуващ азбестоциментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца“

4. Решение № ЕО-15/2017 на МОСВ

5. Писмо № ОВОС-ЕО-21/11.05.2018 на РИОСВ Враца

6. Писмо  № 3123/04.05.2018 на Басейнова дирекция Дунавски район

7. Писмо № 0400-16211/25.04.2018 на Община Враца

8. Писмо № 04-16-29(2)/08.05.2018 на Община Козлодуй

9. Копия на документи, доказващи получаването на Уведомлението от РИОСВ и общини

# Footnotes

EIB, Carbon Footprint Report 2015